Technische Daten MINI Cooper Cabrio, MINI Cooper Cabrio Automatik. (Stand: September 2010)

| Karosserie |  | MINI Cooper Cabrio | MINI Cooper Cabrio Automatik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen/Sitzplätze |  | 2 / 4 | 2 / 4 |  |
| Länge/Breite/Höhe (leer) | mm | 3723 / 1683 / 1414 | 3723 / 1683 / 1414 |  |
| Radstand | mm | 2467 | 2467 |  |
| Spurweite vorne/hinten | mm | 1459 / 1467 | 1459 / 1467 |  |
| Wendekreis | m | 10,7 | 10,7 |  |
| Tankinhalt | ca. l | 40 | 40 |  |
| Kühlsystem einschließlich Heizung l | l | 5,2 | 5,2 |
| Motoröl Getriebeöl | l | 4,2 | 4,2 |
| Getriebeöl inkl. Achsantrieb | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung |  |
| Leergewicht nach DIN/EU1 | kg | 1165 / 1240 | 1205 / 1280 |  |
| Zuladung nach DIN | kg | 430 | 430 |  |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1595 | 1635 |  |
| Zulässige Achslasten vorne/hinten | kg | 845 / 775 | 880 / 780 |  |
| Zulässige Anhängelast gebremst (12 %) / ungebremst | kg | – / – | – / – |  |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast | kg | – / – | – / – |  |
| Kofferrauminhalt | l | 125 / 175 / 660 | 125 / 175 / 660 |  |
| Luftwiderstand cx / A / cx × A | – / m2 / m2 | 0,35 / 2,00 / 0,70 | 0,35 / 2,00 / 0,70 |  |
| Motor |  |  |  |
| Bauart/Anzahl Zylinder/Ventile |  | Reihe / 4 / 4 | Reihe / 4 / 4 |  |
| Motorsteuerung |  | MEV 17.2.2 | MEV 17.2.2 |  |
| Hubraum | cm³ | 1598 | 1598 |  |
| Bohrung/Hub | mm | 77/ 85,8 | 77/ 85,8 |  |
| Verdichtung | :1 | 11 | 11 |  |
| Kraftstoff | ROZ | 91–98 | 91–98 |  |
| Leistung | kW / PS | 90 / 122 | 90 / 122 |  |
| bei Drehzahl | min–1 | 6000 | 6000 |  |
| Drehmoment (mit Overboost) | Nm | 160 | 160 |  |
| bei Drehzahl | min–1 | 4250 | 4250 |  |
| Elektrik |  |  |  |
| Batterie/Einbauort | Ah / – | 55 / Motorraum | 55 / Motorraum |  |
| Lichtmaschine | A | 120 | 120 |  |
| Fahrwerk |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Eingelenk McPherson Federbein-Achse mit Bremsnickausgleich |  |
| Hinterradaufhängung |  | Multilenkerachse mit Aluminium-Längslenkern und zentral angeschlagenen Querlenkern |  |
| Bremsen vorn |  | Scheibe belüftet | Scheibe belüftet |  |
| Durchmesser | mm | 280 × 22 | 280 × 22 |  |
| Bremsen hinten |  | Scheibe | Scheibe |  |
| Durchmesser | mm | 259 × 10 | 259 × 10 |  |
| Fahrstabilitätssysteme | Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS), elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Kurvenbremshilfe (CBC) sowie Traktionshilfe (ASC+T), Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit Bremsassistent und Berganfahrhilfe, optional: Dynamische Traktions Control (DTC) und Electronic Differential Lock Control (EDLC). Handbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend |  |
| Lenkung | Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS); 2,4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |  |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 14,1 | 14,1 |  |
| Reifen |  | 175 / 65 R15 84H | 175 / 65 R15 84H |  |
| Felgen |  | 5,5J × 15 LM | 5,5J × 15 LM |  |
| Getriebe |  |  |  |  |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Automatikgetriebe |  |  |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 3,214 | 4,148 |  |
| II | :1 | 1,792 | 2,370 |  |
| III | :1 | 1,194 | 1,556 |  |
| IV | :1 | 0,914 | 1,155 |  |
| V | :1 | 0,784 | 0,859 |  |
| VI | :1 | 0,683 | 0,686 |  |
| Rückwärtsgang | :1 | 3,143 | 3,394 |  |
| Achsübersetzung | :1 | 4,353 | 4,103 |  |
| Fahrleistungen |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 12,9 | 13,4 |  |
| Literleistung | kW/l | 56,3 | 56,3 |  |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 9,8 | 11,1 |  |
| 0–1000 m | s | 31,0 | 32,1 |  |
| im 4./5. Gang 80–120 km/h | s | 10,5 / 13,3 | – / – |  |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 198 | 191 |  |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |
| Städtisch | l/100 km | 7,2 | 8,9 |  |
| Außerstädtisch | l/100 km | 4,9 | 5,3 |  |
| Insgesamt | l/100 km | 5,7 | 6,6 |  |
| CO2 | g/km | 133 | 154 |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU5 | EU5 |  |
| Typklasseneinstufung | HPF/VK/TK |  |  |  |
| Bodenfreiheit (leer) | mm | 139 | 139 |  |  |

# Text boxes

1 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck.